ŠNEKOVÉ DOPRAVNÍKY  DŠK a TŠ

technické podmínky

Použití:

Šnekové dopravníky se používají na dopravu materiálu ve vodorovném směru. Jsou určeny pro sypké neabrasivní a nelepivé materiály.

Typy:

| DŠK | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 350 | 400 | 500 | a dle požadavku zákazníka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TŠ | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 |  |

Označení:

DŠK – dopravník šnekový

TŠ – trubkový šnekový dopravník

Popis:

šnekové dopravníky se skládají z:

- podstavy pod motor včetně motoru /síla dle délky a průměru DŠK, TŠ/

- šnekového žlabu

- šnekovnice včetně trubkové hřídele

- závěsného ložiska /u větších délek DŠK, TŠ/

- horního víka

- vpádového a výpadového hrdla

- koncového ložiska

Podstava pod motor je tvořena dvěma tyčemi o profilu U, které jsou kotveny do čela šnekového žlabu a jsou zároveň vyvzpěrovány pásovou ocelí.

Jako pohony jsou použity elektropřevodovky firmy LENZE, NORD nebo PSP (přerovských strojíren).

Přenos kroutícího momentu pohon-šnekovnice je zajištěn pomocí Hardy spojky. Šnekový žlab je hraněný a stáčený z plechu o síle 2 mm viz. nákres. Závěsné ložisko slouží jako kluzná podpěra šnekovnice u delších dopravníků. Skládá se z objímky /kulatina/ a silonové výstelky. Horní víko je z plechu o síle 1,5 mm a uzavírá šnekový žlab.

Vpádová a výpadová hrdla slouží pro přivedení a odvedení dopravovaného materiálu. Dle potřeby lze osadit více vpádů i výpadů. Koncové ložisko slouží k valivému uložení šnekovnice. Jedná se o naklápěcí ložiska uložená v ložiskovém tělese.

tabulka č.1

| ( mm | výkon t/hod | doprav. délka m | otáčky šneku ot/min | výkon motoru kW | rozměry mm A B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 1,5 | do 5 do 10 | 130 130 | 0,75 1,1 | 650 750 | 300 400 |
| 160 | 6 | 3 - 10 10,5 - 20 20,5 - 30 | 153 156 156 | 1,1 2,2 2,2 | 750 850 850 | 400 500 500 |
| 200 | 12 | 3 - 10 10,5 - 20 20,5 - 30 | 153 156 160 | 1,1 2,2 4,0 | 750 850 1000 | 400 500 700 |
| 250 | 20 | 3 - 10 10,5 - 20 20,5 - 30 | 115 115 116 | 2,2 4,0 5,5 | 850 1000 1050 | 500 700 750 |
| 320 | 29 | 3 - 10 10,5 - 20 20,5 - 30 | 90 90 103 | 2,2 4,0 5,5 | 850 1000 1050 | 500 700 750 |
| 400 | 40 | 3 - 10 10,5 - 20 20,5 - 30 | 85 85 85 | 4 5,5 7,5 | 1000 1050 1200 | 700 750 900 |

Uvedené výkony platí pro materiály, které mají objemovou hmotnost 750 kg/m3. Pro materiály s objemovou hmotností 400 – 500 kg/m3 se pohybuje výkon na polovičních hodnotách uvedených v tabulce č.1. U prašných materiálů (vápenec, sádra) provádíme ucpávky proti prašnosti.

tabulka č.2

| DŠK ( | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C /mm/ | 170 | 260 | 320 | 370 | 440 | 480 |
| D /mm/ | 140 | 240 | 280 | 340 | 400 | 470 |
| V /mm/ | 110 | 210 | 260 | 300 | 360 | 440 |
| S /mm/ | 110 | 200 | 240 | 280 | 350 | 420 |

stavební nároky: viz nákres a tabulka

Doporučená maziva:

| valivá ložiska | mazací tuk NH2, V2 |
| --- | --- |
| elektrické převodovky | olej dle typu převodovky |

Záruka:

12 měsíců od uvedení do provozu, nejdéle 14 měsíců od dodání zákazníkovi.

Příklad objednání:

Objednávám 1 ks DŠK 160, L=4,5m s 2x vpád a 4x výpad, kde L = délka žlabu bez pohonu.

Zkoušení:

Každý stroj se zkouší jednotlivě ve výrobním závodě a po namontování v provozu.

1. Ve výrobním závodě se kontroluje:

- správnost provedení dle sestavních výkresů

- lehký a klidný chod

2. Po namontování v provozu se kontroluje:

- správnost provedení montáže

- mazání a teplota ložisek

- lehký a klidný chod stroje

- funkce stroje

- výkonnost stroje

- příkon stroje

První spuštění stroje:

3. Před spuštěním stroje překontrolujeme, zda jsou splněny podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a následující body:

- Zkontrolovat, zda je v převodovce variátoru olej, případně jej doplnit pod červenou značku.

- Při prvním spuštění zkontrolovat, zda se šnek otáčí správným směrem (při pohledu na řetězové kolo nebo spojku proti směru pohybu hodinových ručiček)

- Zkontrolovat, zda-li jsou namazána kul. ložiska šneku.

- Zkontrolovat zda jsou všechny rotující části zakryty chránítky.

- Zkontrolovat elektroinstalaci – zda jsou dodrženy všechny příslušné normy a předpisy.

- Zkontrolovat souosost hřídelí elektromotoru a převodovky – případně znovu přestředit.

Doporučuje se, před naplněním zásobníku surovinou, nastavit při prvním spuštění za chodu šneku naprázdno, nejnižší otáčky.

Takto je stroj připraven ke spuštění.

Údržba:

4.

- Jedenkrát měsíčně se domazávají kuličková ložiska šneku tukem NH2 podle PND 25-024-69 a kontroluje se stav spojky (opotřebení hardy spojky), dále se kontroluje stav opotřebení šnekovnice.

- V pohonu se olej mění po 16 000 motohodin.

- Údržbu smí provádět pouze pracovník s příslušnou kvalifikací, po podrobném seznámení s funkcí stroje.

- Udržování a opravy mohou být prováděny pouze za klidu stroje. V každém případě musí být na vypínač elektromotoru zavěšena tabulka s nápisem „NEZAPÍNAT, STROJ SE OPRAVUJE“.

Při udržování a čištění je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy.

Obsluha:

5. Obsluha dávkovacího a vyprazdňovacího šneku spočívá v podstatě jen ve spuštění, sestavení a regulaci výkonnosti. Spuštění a nastavení je dáno způsobem připojení variátoru elektromotoru na síť. Regulace dávkování spočívá ve změně otáček na variátoru regulačním kolečkem za chodu stroje. Nastavené dávkování surovin je přímo úměrné otáčkám. Šnek je objemovým dávkovačem a proto může v určitém rozsahu nastavené dávkování kolísat vlivem měnící se sypné váhy surovin, koeficientu tření suroviny a šnekovnice, zrnitostí a dalších fyzikálně-mechanických vlastností, proto je třeba při přechodu z jedné suroviny na jinou zkontrolovat, jaké množství té které suroviny z výpadu dávkovacího a vyprazdňovacího šneku vypadne za jednotku času, při konstantních otáčkách nebo za jednu otáčku.

6. Obsluhu smí provádět pouze pracovník tělesně a duševně způsobilý, který je podrobně seznámen s funkcí výrobku.

Metody přijaté pro odstranění nebo omezení nebezpečí způsobované strojním zařízením:

1.Všechny točivé součásti zařízení jsou opatřeny kryty , které zamezují obsluze aby s nimi mohla přijít do kontaktu a způsobit si pracovní úraz.

2.Víko šnekového dopravníku je pevně přišroubováno k přírubě žlabu . Tím se vylučuje jakýkoliv zásah ze strany obsluhy tak , aby došlo ke kontaktu obsluhy s rotující šnekovnicí za chodu stroje.

3.Všechny ostré hrany jsou zaobleny , aby nemohlo dojít ke zranění obsluhy pořezáním.

4.Pokyny pro obsluhu zařízení jasně stanovují kdy a za jakých podmínek smí obsluha zasahovat do obsluhovaného zařízení.

5.Obsluhu a údržbu smí provádět pouze pracovník tělesně a duševně způsobilý, starší 18 let, který byl podrobně seznámen s funkcí stroje a s bezpečnostními předpisy.

6.Elektrickou instalaci stroje musí provádět osoba , která má patřičné oprávnění a je způsobilá pro tuto práci.Doporučujeme tuto práci svěřovat odborným firmám.

7.Pracoviště musí být dostatečně osvětleno a na pracovišti musí být udržován pořádek.

Demontáž a likvidace zařízení:

1.Demontáž a likvidaci vyřazeného zařízení doporučujeme svěřit odborné firmě , která je pro tuto práci způsobilá. Před likvidací je nutno vypustit olejové náplně z převodových skříní!!